## Slide 1: Come gestire il nuovo firmware 5.X.XX
Il nuovo firmware permette di gestire tre diversi scenari a seconda di quale scheda troveremo sulla macchina.
Per gestire il nuovo software 5.x.xx con estensione .PRG è possibile utilizzare:
- l'ultima versione FlashLoad 8.2.2 tramite PC e porta seriale - l'ultima versione FlashLoad 8.2.2 con Up Key e Boot Loader - Giga Mobile Android versione 0.0.10

## Slide 2
Primo scenario: scheda CPU con Boot precedente alla 8.2
Prima di procedere con l'aggiornamento del firmware, verificare se la versione Boot è precedente alla 8.2, se sì, è obbligatorio aggiornarlo
Controllare l'etichetta applicata sul microprocessore per sapere quale versione di Boot è presente nella scheda

## Slide 3
Aprire il programma FlashLoad versione 8.8.2.
Caricare la versione firmware 5.x.xx.
Selezionare boot 4M rev.8.2
Procedi ad aggiornare la scheda utilizzando il cavo a 5 fili o scrivi una Up Key per utilizzare il bootloader

## Slide 4
Deselezionare Boot 4M rev.8.2
Selezionare i 4 firmware indicati
Procedi ad aggiornare la scheda utilizzando il cavo a 5 fili o scrivi una Up Key

## Slide 5: Secondo scenario: scheda CPU con Boot 8.2
Prima di procedere con l'aggiornamento del firmware, verificare se la versione Boot è 8.2. Se sì non è obbligatorio aggiornarlo
Controllare l'etichetta applicata sul microprocessore per sapere quale versione di Boot è presente nella scheda

## Slide 6
Selezionare le quattro caselle indicate
Procedi ad aggiornare la scheda utilizzando il cavo a 5 fili o scrivi una Up Key

## Slide 7
Terzo scenario: nuova scheda con processore Giga Device (GD) (applicazione futura)
Con la nuova scheda con processore GD non sarà necessario verificare le versioni Boot del microprocessore
La porta da utilizzare per aggiornare il firmware sarà la porta USB presente sulla scheda.

## Slide 8
Copiare il file 5.x.xx.PRG direttamente sulla chiavetta USB (non upkey ) per aggiornare il firmware.